__________________________________

УТВЕРЖДАЮ _____________________ __________ __________ __________ __________

Инструкция по технике безопасности № ___
швеи

_________________ 	_________

1. Общие требования к безопасности

Настоящая инструкция распространяется на персонал, эксплуатирующий швейное оборудование. Инструкция содержит общие указания по безопасному применению швейного электрооборудования в организации и безопасному использованию рабочих инструментов при шитье. Требования настоящей инструкции являются обязательными, отступления от нее не допускаются. К самостоятельной эксплуатации швейного оборудования допускается только специально обученный персонал.

2. Требования к безопасности в процессе работы

2.1. Перед началом работы:
– убедитесь в исправности электропроводки, выключателей, штепсельных розеток, при помощи которых швейное оборудование включается в сеть;
– уберите волосы под косынку;
– проверьте отсутствие контакта шкива с посторонними предметами, бобиной ниток или ниткой;
– проверьте правильность установки бобины на бобинодержателе;
– проверьте соответствие заправки ниток руководству по эксплуатации, наличие свободного конца длиной не менее 50 мм у шпульки с ниткой в шпулечном колпачке;
– шпулечный колпачок должен быть надежно зафиксирован в шпуледержателе;
– не нажимайте педаль лапки прижима ткани.

2.2. Следите за тем, чтобы при работе на швейной машине ее вентиляционные отверстия были открыты и не были загрязнены скоплениями текстильных волокон, пыли, обрезками ниток и ткани.

2.3. Чтобы исключить поражения электрическим током, при работе с электрическим швейным оборудованием запрещается:
– часто включать и выключать швейное оборудование без необходимости;
– работать со швейным оборудованием, если оно имеет нарушения изоляции проводов;
– работать со швейным оборудованием, если обнаружены функциональные неисправности;
– под напряжением проводить ремонт швейного оборудования. Ремонт электроаппаратуры производят только специалисты-техники с соблюдением необходимых технических требований;
– работать со швейным оборудованием, смоченным водой.

2.4. При работе на швейном оборудовании:
– оберегайте пальцы от травмирования движущимися частями машины, иглой;
– не касайтесь движущихся частей оборудования, не открывайте и не снимайте ограждения, предохранительные приспособления;
– не пользуйтесь изогнутыми иглами;
– не подтягивайте и не подталкивайте материал во время шитья во избежание поломки иглы. Продвижение ткани осуществляется рейкой (двигателем ткани);
– во время шитья не нажимайте педаль лапки прижима ткани;
– при выполнении технологических операций в местах утолщения шва (на поперечных швах и перепадах) и при изготовлении закрепки частота вращения вала должна быть снижена с помощью педали электродвигателя;
– во избежание несчастного случая не вытягивайте при включенном электродвигателе нитки, ткань и другие предметы, случайно попавшие в приводной ремень;
– отключайте швейную машину при любых работах, выполняемых около игл (таких как вдевание нити в иглу, заправка челнока, замена лапки);
– не вставляйте в отверстия машины никаких предметов;
– не кладите ножницы, отвертки и другие рабочие инструменты и приспособления около приводного ремня и вращающихся механизмов работающего оборудования;
– машину в работу вводите плавно, нажимая ногой на пусковую педаль без рывков;
– тормозите машину только педалью, не тормозите маховое колесо и не ускоряйте его движением руки;
– не проводите чистку и смазку машины на ходу;
– при заправке игольной нитки, замене шпули и наладке оборудования не держите ноги на пусковой педали, если включен электродвигатель;
– следите, чтобы на обметочных машинах механизмы петлителей были ограждены щитками, имеющими надежную фиксацию как в рабочем, так и в холостом положении;
– механизмы игл должны закрываться откидными или съемными кожухами;
– следите, чтобы пуговичные, закрепочные, петельные полуавтоматы и стачивающе-обметочные машины были снабжены прозрачными щитками, предохраняющими сотрудников от ранений обломками игл и пуговиц;
– не работайте вблизи не изолированных и не снабженных надежными защитными устройствами токоведущих частей электрооборудования;
– быстро остановите машину, если чувствуется запах горелой резины;
– не допускайте к рабочему месту посторонних лиц;
– регулярно очищайте от пыли, грязи и остатков масла электродвигатель, аппаратуру управления и светильник, вентилятор электродвигателя;
– при проявлении неисправностей в работе машины, которые швея не может устранить самостоятельно, нужно прекратить работу, отключить электродвигатель, удалить очесы и другие загрязнения с машины и вызвать наладчика швейного оборудования.

2.5. При работе иглой, ножницами:
– при шитье используйте наперсток;
– храните иглы и булавки, ножницы в определенном месте (подушечке и т. п.), не оставляйте их на рабочем месте;
– запрещается иглы (булавки) брать в рот и вкалывать в одежду, а также шить ржавой иглой;
– не прикрепляйте выкройки к ткани булавками, направленными острым концом от работающего;
– при работе ножницы кладите сомкнув лезвия.

2.6. При работе с утюгом:
– не оставляйте утюг, включенный в электрическую сеть, без присмотра;
– утюг ставьте на асбестовую, мраморную или керамическую подставку;
– следите за работой утюга, обо всех неисправностях сообщайте администрации;
– следите за тем, чтобы утюг не касался шнура.

2.7. После окончания работы:
– выключите электродвигатель и нажатием на педаль застопорите машину;
– уберите рабочее место.

3. Требования к безопасности в аварийных ситуациях

3.1. При обнаружении неисправности в электрооборудовании немедленно обесточьте его и оповестите администрацию. Продолжать работу можно только после устранения неисправности.

3.2. При обнаружении оборвавшегося провода немедленно сообщите об этом администрации и примите меры по исключению контакта с ним людей. Прикосновение к проводу опасно для жизни.

3.3. Во всех случаях поражения человека электрическим током немедленно вызывайте врача. До прибытия врача нужно, не теряя времени, приступить к оказанию первой помощи пострадавшему. Если пострадавший потерял сознание, освободите его от стесняющей одежды и обеспечьте приток свежего воздуха. При необходимости начните производить искусственное дыхание «рот в рот» или «рот в нос», а также наружный массаж сердца. Продолжайте производить искусственное дыхание вплоть до прибытия врача.

4. Меры по предотвращению пожара

4.1. На рабочем месте запрещается хранить огнеопасные вещества.

4.2. В помещениях запрещается:
– зажигать огонь;
– включать электрооборудование, если в помещении пахнет газом;
– курить;
– сушить что-либо на отопительных приборах;
– закрывать вентиляционные отверстия в электроаппаратуре.

4.3. При возникновении пожароопасной ситуации или возгорания немедленно оповестите об этом администрацию и примите все возможные меры для ликвидации возгорания и предотвращения пожара.

| Специалист по охране труда |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

С настоящей инструкцией ознакомлен.

| Один экземпляр получил на руки и обязуюсь хранить на рабочем месте |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |